## Slide 1
基于边缘计算的
风力电厂直流系统监测
报告人：彭建中
指导老师：刘争红
2025 年 5月 12 日

## Slide 2
02
汇报框架
说明中期完成度、工程证据和后半阶段计划
按证据链组织：从原型闭环到平台功能，再到验证指标和成果归档。
EdgeWind 中期进展汇报 | 02
01
中期总答复
目标对照、原型闭环、总体架构
02
软硬件进展
边缘节点、通信链路、Web运维平台
03
识别与诊断
AI模型、故障快照、DeepSeek辅助解释
04
验证与成果
三端联调、论文软著、问题计划

## Slide 3
03
中期总答复
已形成边缘采集、ESP32上传、Web运维与AI辅助诊断的可演示原型闭环
当前成果处于软硬件联调和可演示系统阶段，后续重点是长期验证、真实样本和PCB固化。
EdgeWind 中期进展汇报 | 03
原型主视觉：主控板、ESP32天线、触控屏与实时波形同框
项目已从“方案设计”推进到“可演示系统原型”，形成数据采集、特征处理、上传、展示、工单和辅助诊断的闭环证据链。
硬件端
H7 + ESP32
采样、FFT、UI、通信
平台端
Web运维
总览、监控、工单、快照
模型端
7类识别
仿真/生成 + HIL holdout
成果端
论文 + 软著
录用通知与登记证书

## Slide 4
04
目标对照
申报目标已拆解为采集、边缘处理、平台、智能诊断和成果归档五条进度线
中期重点不是声称工业化完成，而是证明关键模块均已有可验证实物或日志证据。
EdgeWind 中期进展汇报 | 04
1
直流系统状态采集
AD7606 + STM32完成4通道波形窗口采样
已实现
2
边缘特征提取
4096点波形窗口、2048点FFT、工程特征与AI输入打通
已实现
3
无线/云端上传
ESP32 raw HTTP上传完成20分钟三端验证
已验证
4
Web运维平台
总览、实时监控、历史曲线、工单、快照、设置页面已联通
已实现
5
智能辅助诊断
知识图谱与DeepSeek用于Web端解释和人工复核建议
辅助阶段
边界说明：DeepSeek不进入实时控制闭环；AI准确率仅代表仿真/生成数据与HIL holdout阶段验证。

## Slide 5
05
系统架构
边缘侧负责采集和初步处理，中心侧负责可视化、追溯和辅助诊断
链路保持清晰分工，避免把Web端大模型解释写成实时控制闭环。
EdgeWind 中期进展汇报 | 05
AD7606
4通道同步采样
STM32H750
窗口、FFT、特征、UI
ESP32
SPI协处理与HTTP上传
Flask Web
监控、历史、工单、快照
AI辅助诊断
模型识别、知识图谱、DeepSeek解释
技术路线图：采集、特征、识别、上传与展示链路
原型实物：边缘端、通信端和屏幕状态同步
关键判断：边缘端保留实时采集与处理职责，Web端负责运维呈现和辅助解释，诊断建议需要人工复核。

## Slide 6
06
边缘硬件
STM32边缘节点已具备采样、FFT、触控界面和通信维护能力
实物照片作为工程证据，当前仍是实验原型，PCB抗干扰和结构化封装将继续推进。
EdgeWind 中期进展汇报 | 06
触控界面：实时监控、通信配置与系统维护入口
同步采样
4ch
边缘端能力
波形窗口
4096
边缘端能力
FFT点数
2048
边缘端能力
触控界面
LVGL
边缘端能力
已完成
4通道波形采集与屏幕实时显示
FFT频域分析和边缘参数维护
通信状态、节点状态和维护入口可见

## Slide 7
07
通信链路
ESP32上传链路已完成WiFi、TCP、注册和上报状态闭环
该页说明演示链路稳定上传，不表述为工业级长期可靠闭环。
EdgeWind 中期进展汇报 | 07
现场联调图：边缘主板、ESP32天线、触控屏连接状态同框
WiFi
网络接入
屏幕侧状态可见，便于定位链路问题
TCP
链路建立
屏幕侧状态可见，便于定位链路问题
REG
设备注册
屏幕侧状态可见，便于定位链路问题
REP
数据上报
屏幕侧状态可见，便于定位链路问题
单次全量报告载荷：49,348 bytes

## Slide 8
08
Web平台
运维平台已覆盖总览、节点状态、故障趋势和边缘节点概览
截图已裁掉浏览器栏、公网地址和任务栏，仅保留平台内容。
EdgeWind 中期进展汇报 | 08
总览态势
在线边缘节点
系统健康度
近24小时故障趋势
运维入口
实时监控
历史曲线
故障管理与快照
展示边界
用于监测、追溯和辅助诊断展示，不宣称现场长期自动运维。

## Slide 9
09
实时监控
平台已可同步展示电参量、时域波形和FFT频谱
正常状态和频域特征分开展示，支撑后续故障识别与证据追踪。
EdgeWind 中期进展汇报 | 09
实时监控：四项电参量、节点状态和主曲线
频域分析：FFT Spectrum 页面与峰值特征
监测频率
1.0 Hz
Web显示刷新
波形窗口
4096
上传点数
频谱点数
2048/512
边缘/显示
状态来源
STM32_H7
智能设备节点

## Slide 10
10
故障工单
故障管理页已形成事件留痕、状态跟踪和操作入口
工单列表用于把异常波形、设备、时间、快照和诊断操作串到同一条证据链。
EdgeWind 中期进展汇报 | 10
报告导出预览
工单闭环能力
故障类型与严重度
设备和时间戳
详情、诊断、快照、导出
当前阶段重点是“可追溯”和“可复核”，不是把故障处置写成无人值守闭环。

## Slide 11
11
快照证据
故障快照把故障前后波形、统计量和频谱保存为可复核证据
快照证据页将异常过程从“报警列表”推进到“有波形、有统计、有频域”的说明。
EdgeWind 中期进展汇报 | 11
时域：故障前后波形窗口
统计：均值、标准差、峰值
频域：FFT谱峰与频率分量

## Slide 12
12
辅助诊断
DeepSeek用于Web端解释和人工复核建议，不进入实时控制热路径
裁掉推理中或错误态区域，仅保留已经完成的诊断摘要和知识图谱视图。
EdgeWind 中期进展汇报 | 12
Web端辅助解释
摘要风险等级
证据与根因候选
处置步骤建议
边界写法
DeepSeek V4 Pro用于运维辅助说明；最终处置仍需人工复核，不作为实时控制闭环。
不写：自动闭环控制
可写：智能运维辅助诊断

## Slide 13
13
AI识别
AI识别完成阶段验证，指标限定于生成/HIL数据
准确率不写成真实风场长期泛化能力，主叙事是特征融合、可部署资源和后续复验。
EdgeWind 中期进展汇报 | 13
混淆矩阵：7类故障识别测试结果
样本波形：训练侧多故障工况特征
输入结构
116维工程特征 + 4 x 512频谱 + 104维db3小波特征，输出E00-E06七类状态。
测试集
99.964%
83,970 / 84,000
HIL holdout
99.969%
83,974 / 84,000
X-CUBE-AI
6.22M
MACC
部署资源
238.9KB
weights, 295.9KB activations

## Slide 14
14
联调验证
ESP32上传链路完成20分钟三端日志验证
当前演示链路无失败和超时；该指标是阶段性稳定性验证，不写作长期生产级可靠性。
EdgeWind 中期进展汇报 | 14
STM32 HTTP
1062 / 1062
完成数
ESP读取
1062 / 1062
成功数
失败/超时
0 / 0
fail / timeout
载荷
49,348 bytes
单帧全量报告
ESP total
p50 603 ms
p95 642 ms
云端错误
0
runtime errors
HIL故障注入源已准备7类波形，每类4 MB、102,400 Hz、4通道，用于后续复验。

## Slide 15
15
成果与计划
已形成论文录用、软著登记和可演示原型，后半阶段转入验证固化
论文只写录用和待会议发表并提交检索，不写已检索。
EdgeWind 中期进展汇报 | 15
论文录用通知：EIECT 2025
软件著作权登记证书
阶段成果
论文：已录用，待会议发表并提交EI Compendex、Scopus
软著：基于边缘计算的风力电厂故障监测系统 V1.0
原型：边缘采集、ESP32上传、Web运维、AI辅助诊断可演示
下一步
扩充真实工况样本，区分仿真、生成与现场数据
拉长三端稳定性测试，持续监测失败、超时与延迟
推进PCB抗干扰、标定、结构化封装与结题归档
完善知识图谱和DeepSeek解释，保留人工复核边界
请各位老师批评指正